淮北市水务局水资源信息展示系统项目

| 序号 | 品牌范围 | 品 名 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强力巨彩、和谐光电、光迅 | PH2.5全彩显示屏 | 亮度 ≥500cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95 屏幕水平视角 140±10 度 屏幕垂直视角 130±10 度 最佳视距 ≥2.5m 使用环境 室内 每平方单元板最大功率 ≤457W/㎡ 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤689W/m2 灰度等级 红、绿、蓝各 14-16bits 显示颜色 43980 亿种 换帧频率 ≥60 帧/秒 刷新频率 ≥3840Hz 控制方式 计算机控制，逐点一一对 应，视频同步，实时显示 亮度调节 256 级手动/自动 输入信号 DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV) 使用寿命 ≥10 万小时 平均无故障时间 ≥1 万小时 衰减率(工作 3 年) ≤15％ 连续失控点 0 离散失控点 ＜0.0001，出厂时为 0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为 0 工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露) 防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) 保修年限 壹年免费返厂维修(具体以产品购销合同签订为准) 屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡像数点间距 2.5mm 像素密度 160000Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 2020 尺寸(长*宽*厚) 320*160*15mm 重量 0.45kg±0.01kg 提供由第三方出具的投标LED显示屏产品全彩低功耗高均匀度LED显示屏检测报告 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 128*64=8192Dots 输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤5.2A 单元板功率 ≤24W 驱动方式 1/32 恒流驱动 投标人须提供本产品的售后服务承诺函； | 平米 | 12 |
| 2 | 知名品牌 | 屏体结构 | 1、大屏边框系统、标准工艺、采用焊接角铁、槽钢及方管的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理。 2、采用标准的优质（国标）的艺型不锈钢进行干挂包边处理。 | 套 | 2 |
| 3 | 知名品牌 | 智能配电柜 | 系统采用三相五线制供电,控制箱工业PLC系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置，远程开关显示屏电源、智能开关降温设备（使屏幕达到合理温度、减少功耗）等。 | 套 | 2 |
| 4 | 知名品牌 | 控制线缆 | 6类网线（小于100米采用）、单模光纤（大于100米采用），SYV75-5音频线， RVB 2X1.0mm² 音箱线。 按工程实际配置，请投标供应商自行勘察现场 | 套 | 2 |
| 5 | ACER、方正、清华同方 | 控制计算机 | 品牌商用电脑； CPU：英特尔酷睿双核I3-7100T 处理器； 主板：英特尔H110或以上， 内存：4G DDR4 2400MHz； 硬盘：500G硬盘； 接口：前置3*USB3.0（其中1个支持关机充电）、1*麦克 + 1*耳机；后置1*USB3.0、2*USB2.0、1*耳机/麦克COMBO接口、1*RJ45、1*VGA、1*DP； 网卡：集成10/100/1000M自适应网卡，802.11 ac无线网卡 键鼠：原厂标配抗菌防水键盘， 电源：不大于65W内置高效能电源 显示器：不小于19.5寸液晶显示器；服务： 投标人须提供3年质保3年上门服务 中标后签订合同前需提供样机，如与招标文件和投标文件不符，样机没收，废除中标资格 | 套 | 2 |
| 6 | 惠普、联想、acer | 操作笔记本 | i7-8550U/ 8G /1TB /DVDRW /2G /W10/15.6 | 台 | 1 |
| 7 | 诺瓦、强力巨彩、和谐光电 | 控制系统 | 1) 集成 16个标准 HUB75E 接口，免接 HUB 2) 单卡输出 RGB 数据组达32组； 3) 单卡最大带载像素为 128×1024； 4) 支持配置文件回读； 5) 支持温度监控. 6) 支持网线通讯状态检测； 7) 支持供电电压检测； 8) 支持逐点亮色度校正； 9) 支持接收卡预存画面设置； 10）支持外接液晶面板，用来显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间 11）支持固件程序版本回读 12) 符合欧盟 RoHs 标准； 13) 符合欧盟 CE-EMC 标准。 控制系统同品牌，与控制系统其他分项无缝兼容，完全满足控制系统性能需求。控制系统（含多画面拼接器、视频控制器、独立主控、同步接收卡）。 | 套 | 2 |
| 8 | 诺瓦、强力巨彩、和谐光电 | 视频处理器 | 1) HDMI/DVI视频输入； 2) HDMI音频输入/外部音频输入； 3) 支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 4) 普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960； 5) 高位阶视频源带载能力：1440×900； 6) 18bit灰阶处理与显示； 7) 一路光探头接口； 8) 可级联多台进行统一控制； 9) 支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4； 10) 标准1u机箱设计，独立供电 提供针对该项目的授权书以及三年质保承诺函加盖鲜章； | 套 | 2 |
| 3 | 惠普、汉王、方正 | 扫描仪 | A3幅面平板+馈纸高速扫描仪，3CCD技术, 600dpi光学分辨率; 48位色彩/24位灰阶；USB2.0接口, 横向设计, 200页自动送纸器, 单面扫描50页/分钟，自动双面扫描速度为100面/分钟, 幅面215.9*863.6mm；工作负荷5000页/天；缩放比例：1% 到 999%，1%递增频率；超声波重张检测；HP Sure Start, 白名单, 实时入侵检测；支持扫描到U盘；可选无线扫描模块及读卡器认证模块；保修: 三年上门； | 台 | 1 |
| 10 | 富士施乐、夏普、 东芝 | 打印复印一体机 | 黑色：不低于20张每分钟、彩色：不低于20张每分钟； 标配自动双面输稿器（110张）； 标配双面打印器； 双面网络彩色扫描，扫描速度：黑色55页，彩色：55页；可扫描至USB闪存设备、机密邮箱； 标配彩色触摸显示屏； 黑白：5.9秒，彩色：12秒； 打印分辨率：1200*2400dpi； 复印分辩率:600*600dpi； 纸张尺寸：A3，11*17（297*432 mm）,A5(手送纸盘：非标准尺寸纸张：89*98 mm)； 标配PCL6/PCL5E打印语言； 扫描分辨率：600*600dpi； 内存：不低于4GB； 硬盘：大于160GB； 标配网络接口； 可调倍率缩放25%-400%（1%微调）； 支持传真功能（选配）：电话线路、PBX、传真通信网(PSTN)、最大可支持1个端口； 支持侧接收盘（选配）堆叠器容量100张； 纸盘：纸盘1：:60-256gsm,纸盘：60-216gsm； 纸盒容量：标配：500页*2层+100页； 所投产品具有国家强制性产品（3C）认证证书、中国节能产品认证证书、中国环境标志产品认证证书，以上证书投标时须提供证书扫描件； | 台 | 1 |
| 11 | 联想、THINK、浪潮、惠普 | 服务器 | 1. 外型及品牌：塔式，国际知名名牌，国产自主品牌 2. 处理器：配置1*Intel至强处理器四核E3-1225 v6 4核心； 4. 内存：配置≥4GB内存，配置≥4个内存DIMM扩展槽； 5. 硬盘：配置≥1TB SATA 7200rpm硬盘 6. 网卡：配置1个Intel 1000M服务器以太网卡，支持网络加速功能； 7. 光驱及键鼠：配置DVD光驱、键盘、鼠标； 8. RAID：支持RAID0,1，10； 9. 电源：标配单电源 10. 备份：配置专属备份还原介质 可实现功能：a.CDP文件实时备份，可以时光回溯找回过去任意一秒钟的文档。对文档可以按照秒为单位的时间间隔自动备份内存中的该类型（提供针对本项目的证明材料或界面截图）。 b.支持终端中设置专属密盘，密盘可将终端中的磁盘空间虚拟成加密盘，放置用户的私密数据，凭密盘密码开启密盘；关闭密盘后，系统中看不到密盘盘符（提供针对本项目的证明材料或界面截图）。 | 台 | 1 |
| 12辅材 |  | 强电铺设 | 国标铜芯电源线根据现场测量使用 | 套 | 2 |
|  | 知名品牌 | 管材 | DN18 管 | 套 | 2 |
|  |  | 信号传输配套设施 | 耦合器，尾纤，跳纤，终端盒等根据现场测量使用 | 套 | 1 |