## 采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会评审认可；

2、标▲或★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；

3、为有助于投标供应商选择投标产品，若项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标供应商可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行踏勘项目现场，如投标供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

5、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口设备，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

6、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品；

7、下列采购需求中：如果要求提供产品相关证明材料，投标供应商须在投标文件中提供上述资料；

8、下列采购需求中：标注▲或★的产品，投标供应商在投标文件《成交标的承诺函》中填写名称、规格、型号、数量、单价等信息，承诺函经评标委员会评审认可后随评审结果一并公示，如投标文件中未提供、提供不全将可能导致投标无效；

9、验收标准：应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。

10、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系淮北市公共资源交易中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后淮北市公共资源交易中心不再受理对招标文件条款提出的质疑。

采购需求如下：

产品质量：要求全新产品，尾气排放符合中国国家环保要求。

品牌要求：国内知名品牌。

（一）单排栏板轻卡车技术参数（2辆）

单排栏板轻卡车主要技术参数要求

| 项 目 | 型 号 及 参 数 |
| --- | --- |
| 轴 距（mm） | ≥3308mm |
| ▲长*宽*高（mm） | ≥5800*2100*2200mm |
| ▲整车质量 | ≥ 2.55吨 |
| 额定载重 | ≥ 1.75吨 |
| ▲最高车速 | ≥ 90KM/h |
| 吨位级别 | 轻卡 |
| 最大输出功率( kW) | ≥ 80KW |
| ▲驾驶室配备 | 冷暖空调 |
| 最大马力 | ≥ 110马力 |
| ▲货箱形式 | 栏板式 |
| 货箱长*宽*高(mm) | ≥ 4170*2000*400mm |
| ▲ABS防抱死 | 有 |
| 换挡方式 | 手动 |
| 扭矩 | ≥320N·m |

（二）双排栏板轻卡车技术参数（2辆）

| 双排栏板轻卡车主要技术参数要求 |
| --- |
| 项 目 | 型 号 及 参 数 |
| 轴 距（mm） | ≥ 2800mm |
| ▲长*宽*高（mm） | ≥ 5500*1900*2150mm |
| ▲整车质量 | ≥ 2吨 |
| 额定载重 | ≥ 1.495吨 |
| ▲最高车速 | ≥ 100KM/h |
| 吨位级别 | 轻卡 |
| 最大输出功率( kW) | ≥ 65KW |
| ▲驾驶室配备 | 冷暖空调 |
| 最大马力 | ≥88马力 |
| ▲货箱形式 | 栏板式 |
| 货箱长*宽*高(mm) | ≥ 2700*1900*360mm |
| ▲ABS防抱死 | 有 |
| 换挡方式 | 手动 |
| 后桥允许载荷（kg） | ≥2500KG |
| 前桥允许载荷（kg） | ≥1800KG |

（三）装载机技术参数（1台）

| 装载机主要技术参数要求 |
| --- |
| 项 目 | 型 号 及 参 数 |
| ▲斗容量 | ≥1.8 m3 |
| 铲斗宽度（mm） | ≥2482 mm |
| ▲最大卸载距离（mm） | ≥1050 mm |
| 最大卸料高度（mm） | ≥3260mm |
| 最大掘起力（kN） | ≥130kN |
| 额定载荷（kg） | ≥3000 kg |
| ▲工作重量( kg) | ≥10100 kg |
| ▲最大牵引力（kN） | ≥95kN |
| 最大行走速度 | I 档（前/后）≥8/10 km/h II 档（前） ≥13km/h |
| ▲三项和 | ≤10 s |
| 最小转弯半径(mm) | 前轮中心≤5165mm |
| 额定功率/转速 | ≥92/2300KW/rpm |