采购需求

采购编号：SXZC-HXJ19080

预算价：35万元，超过预算价无效

一、项目概况

1、项目名称：旧楼改造电梯采购安装及工程配套

2、招标内容：电梯1台，电梯的供货、包装运输、安装调试、电梯工程配套的施工（包含电梯井道钢构制作，底坑基础及玻璃幕墙施工所需的材料、加工及安装）、电梯的验收、取证。本次招标整体投标，整体中标。

3、资金情况：项目预算资金35万。

二、投标须知

1、技术参数及规格：

（1）无机房平面观光电梯（三面观光），载重量1050kg，速度1.0米/秒，层站门：3/2/2（贯通门)，服务楼层1，3；电梯轿厢尺寸为1300*1700mm，轿厢层门为304发纹不锈钢三面平面观光，厅门为304发纹不锈钢，电梯功能标准配置。

（2）具体尺寸：井道尺寸为2200MM深2000MM。

地坑基础为钢筋混凝土净尺寸为2200*2000mm，钢结构立柱为200*200mm方钢，横梁为150*150mm方钢，幕墙玻璃为6*6mm双面加胶钢化玻璃，辅材为5*5mm角铁，井道总高14.2m，具体尺寸以现场为准，投标人自行勘察现场。

2、工期要求：自中标之日起20日内完成井道制作以及电梯安装验收检验并交付使用。

3、质保要求：两年以上质保期