濉溪县公安局办公自动化设备采购项目货物清单

采购编号：SXZC-HXJ20011

预算价28.15万元，超预算无效。

| 品名 | 技 术 参 数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 台式电脑 | 类型：品牌电脑，商用台式电脑; CPU: Intel Core i5 9400F及以上 内存:4GB DDR4 2400 UDIMM 主板：Intel B300或者 Q370以上主板(非H系列、Z系列主板)； 硬盘：1T机械硬盘 主板集成显卡 主板集成千兆网卡 USB键盘鼠标 接口：前置2个USB 3.1G2+2个USB 3.1G1,后置2个USB 3.1G1； 扩展槽位：1个HDMI接口、1个VGA接口； 电源：不大于180W高转换率电源； 智能USB屏蔽：在BIOS设置USB仅识别键鼠等非存储类设备，屏蔽USB存储设备（移动硬盘、U盘等），可在BIOS设置单个USB端口全部允许或屏蔽使用 显示器：≥21.5寸LED显示器，分辨率1920 x 1080，响应时间≤2ms , 双接口（其中一个是VGA），显示器与主机同品牌； 计算机部署管理软件： 1、可实现所有的计算机终端集中统一管理。 2、无需安装任何硬件，终端连上网络就可以启动进入各种Windows桌面云环境。 3、镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 4、服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成。 5、支持按需和完全部署两种方式向客户端交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。 6、智能代理机制，实现负载均衡，保证部署效率和客户端的正常使用。 7、客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用。 8、客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。 9、支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容量不足的问题。 预装微软windows 正版操作系统 商用台式电脑为原厂配置，三年原厂免费质保 | 50 |
| 黑白激光打印机 | 成像方式： 激光电子成像 CPU： ARM926EJ 390MHz 打印速度(A4，黑白)： 25页/分钟 内存(标配/最大)： 32MB 预热时间(从开机开始) ：16秒 纸张容量： 标准 250张(纸盒)+1张(手送) 纸张尺寸： 标配纸盒 215.9×356mm~70×148mm, 16K 手送： 215.9×356mm~70×148mm, 16K 纸张重量： 标配纸盒 60至220g/m² 手送： 60至220g/m² 双面打印： 纸张尺寸：A4/Letter(自动双面) 纸张重量：60至120g/m² 分辨率 600×600dpi PDL ：GDI 首页打印输出时间： 7.5秒 支持的操作系统 Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,Windows 8;Apple Macintosh OS X10.5或以上版本 接口： USB2.0高速 随机标配十万页长寿命鼓组件，投标提供产品原厂彩页。 | 50 |